## Slide 1: Introdução a Arduino
Prof.: Paulo C. Barreto

## Slide 2
Quem é Você?
Prof. Paulo César Barreto
Formação:
  Especialista em Orientação a Objetos
  IC – UNICAMP
  Mestre em Engenharia Elétrica
  IEE – PUC
Carreira:
  Ensino Superior – 8 anos
  Papirus Indústria de Papel S.A. – 12 anos
Leciono disciplinas nos cursos:
  Pós Graduação
  Cursos de Extensão Universitária
  Graduação: Ciência da Computação e Tecnologia
  em Analise e Projeto de Sistemas.

## Slide 3
Cronograma de Aulas (Temático)
Aula | Conteúdo
1 | Introdução a Arduino: hardware livre e IDE Arduino
2 | Desenvolvimento de aplicações de automação: estrutura da linguagem de programação
3 | Integração Arduino x Java: RXTX conexão serial. Persistência de dados.
Introdução a Arduino: hardware livre e IDE Arduino

## Slide 4
Materiais
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
    McRoberts, Michael. Arduino básico; [tradução. Rafael Zanolli]. São Paulo : Novatec. Editora, 2011.

## Slide 5
De onde vêm?

## Slide 6
Arduino
• Conceito de software e hardware livre.
• O Arduino é uma placa de microcontrolador
• Origem: Itália (2005)
• Objetivo: criar um dispositivo para controlar projetos e protótipos com uma menor custo.

## Slide 7
O que é um microcontrolador (MCU)?
• É um computador em um chip
• Processador – Memória – Entrada/Saída
• Controla ações e funções
• Funções específicas

## Slide 8
Aplicações
Prototipação
Robótica
Aplicações de Automação Industriais:
  controlar elevadores de carga;
  esteiras rolantes;
  guinchos.
Domésticas:
  controle de iluminação;
  portões;
  cortinas.
Pesquisas Cientificas

## Slide 9
Arduino Mega- 126k (Flash Memory)‏
54 Pinos de I/O
LilyPad Arduino
Arduino

## Slide 10
Arduino BT (Bluetooth)‏
Arduino Mini
Arduino Pro
Arduino

## Slide 11
Modelos

## Slide 12
Modelos

## Slide 13
Shield de Reles

## Slide 14
Shield de Ethernet

## Slide 15
Shield de Ethernet

## Slide 16
Bee Arduino

## Slide 17
Sensores
Sensor de Álcool
Flowmeter
Sensor de Gás
Sensor de Umidade
Sensor de Corrente 30A e 100A
Sensor de distância
Sensor fotocélula (LDR)
Sensor de som

## Slide 18
Resistores
Os resistores, como o próprio nome diz, são componentes que resistem a corrente elétrica. Todo material condutor apresentar certa resistência a passagem da corrente, mesmo que isso não seja o ideal (não existe condutor perfeito). Normalmente, queremos controlar a passem da corrente apenas em algumas partes do circuitos, para não danificar certos componentes ou para transformação de energia elétrica em térmica. A unidade de medida de resistência elétrica e o Ohm, representado pela letra grega  (omega maiúsculo), e pode ser medido como a divisão da tensão pela corrente elétrica.

## Slide 19
Potenciômetros
Potenciômetros, ou reostatos, são resistores ajustáveis.
Eles permitem que ajustemos a intensidade da corrente que passará por determinada parte do circuito. Eles são bastante usados, por exemplo, em caixas de som. Ao aumentarmos o volume da caixa, estamos diminuindo a resistência e permitindo uma maior intensidade da corrente.
Normalmente, o potenciômetro possui três conectores, dois laterais e um central. Um dos conectores laterais é por onde a energia entrará, e o outro é conectado ao terra. O central é por onde a corrente sairá, depois de tê-lo percorrido.

## Slide 20
Capacitores
Os capacitores são componentes que armazenam energia em forma de campo elétrico. São como pequenas pilhas ou baterias, mas possuem capacidade mais limitada, dependendo de seu tamanho e de sua tensão. São formados por duas placas metálicas com um dielétrico (isolante) no meio. Exemplo típico de utilização é o flash de câmeras fotográficas.

## Slide 21
Chaves
As chaves, ou interruptores, servem para abrir ou fechar um circuito, permitindo ou não que haja diferença de potencial e, conseqüentemente, corrente elétrica. Da seu nome: eles interrompem a corrente. Podemos utilizar um único interruptor para controlar a corrente em varias partes do circuito ao mesmo tempo. Os interruptores das lâmpadas de nossa casa são um ótimo exemplo.

## Slide 22
LEDs
LEDs (Light Emitting Diode) são, como o próprio nome diz, diodos emissores de luz. Um diodo é um semicondutor; isso significa que ele tem a capacidade de conduzir corrente elétrica por um de seus terminais e bloqueá-la pelo outro. Diodos são bastante usados em circuitos em geral por esta capacidade, e os LEDs têm destaque por suas inúmeras aplicações.

## Slide 23
Protoboard
Para conectar todos estes componentes de forma a termos um circuito funcional, teríamos que unir suas entradas e saída de alguma forma, de modo que a corrente que passe por uma peca continue se propagando a próxima. Geralmente, fazemos isso através de um processo de solda; ou seja, aquecemos um metal maleável e condutor de forma que ele derreta, para unir as duas partes usando-o como uma espécie de cola.

## Slide 24
Protoboard

## Slide 25: Arquitetura que utilizaremos
Banco de Dados
IDE – Eclipse 4.2.0
Linguagem de Programação
IDE – Arduino 1.5.2

## Slide 26
Arduino

## Slide 27
Arduino

## Slide 28
Ciclo

## Slide 29
Ciclo

## Slide 30
Prática

## Slide 31
IDE

## Slide 32
IDE
Compilar
Fazer upload do programa
Novo programa
Abrir programa
Salvar
programa
Monitor
Serial
Área do Programa
Status
Informações de Comunicação

## Slide 33
Ciclo de Vida

## Slide 34
Estrutura

## Slide 35
Mãos a Obra

## Slide 36
Led

## Slide 37
Sensor de Luminosidade

## Slide 38
Potenciômetro artesanal

## Slide 39: Sugestão de leitura para fixação do conteúdo da aula de hoje:
  Bibliografia Básica:
    McRoberts, Michael. Arduino básico; [tradução. Rafael Zanolli]. São Paulo : Novatec. Editora, 2011.
    Banzi, Massimo. Primeiros Passos com o Arduino. São Paulo: Novatec. Editora, 2011.
  Bibliografia Complementar:
    Da Silveira, João Alexandre, Experimentos Com Arduino. São Paulo: Editora Ensino Profissional, 2011.
    Oxer, Jonathan; Blemings, Hugh. Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware. EUA: Editora Apress, 2009.

## Slide 40: Próxima aula
  Desenvolvimento de aplicações de automação:
    Estrutura da linguagem de programação

## Slide 41: Introdução a Arduino
Prof.: Paulo C. Barreto